純水製造裝置

型號：PURELAB Prima

廠牌：ELGA/U.K.

操作步驟:

- 打開電源後，按下Process鍵即可啟動，再按下process鍵可停止運轉。

- 此主機為自動運轉、滿水、停水、取水下降至進水水位可自動啟動。

- 建議啟動後，不要按下停止鍵。

- 設定：按下左鍵，即可進入設定選項顯示加控制說明，詳細設定請參考操作說明書。

控制說明：

PURELAB Prima   系列採觸控式面板搭配圖形顯示視窗及三個可程式控制按鈕。詳細操作功能說明如下：

| Control Button | Function |
| --- | --- |
| PROCESS | 控制製程ON/OFF. |

PURELAB Prima 其他可程式控制按鈕圖示功能如下：

| 按鍵 | 圖示 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| LEFT(左鍵) |  | Menu(目錄) Scroll（功能選項轉軸） |
| RIGHT（右鍵） |  | Reset(重設) Mute Alarm(靜音) Accept(接受) Printer(列印) |

# Text boxes

Control Panel